## Slide 1
به نام خدا

## Slide 2
انواع سيالات
سيالات را ميتوان به دو گروه ايده آل و واقعي تقسيم كرد
سيال ايده آل
لزجت آن صفر و غيرقابل تراكم باشد
لزجت صـفر يعنـي سيال ضمن حركت هيچگونه چسـبندگي نداشـته ودرآن هيچگونـه تـنش برشـي مـوثر وجود ندارد
سيال واقعي (حقيقي)
سيال واقعي سيالي است كه داراي لزجت و تراكمپذيري باشد ودر تحليل آن بايد لزجـت واثرات مربوط به آن در نظر گرفته شود.
اين نوع سيال بنام سيال لزج نيز شناخته ميشود
سيالات واقعي به دو دسته كلي تقسيم ميشوند
سيالات نيوتني
سيالات غير نيوتني

## Slide 3
سيالات نيوتني سيالاتي هستند كه قانون لزجت نيوتن در آنها صدق ميكند ولزجت آنها ثابت است.
به عبارت ديگردر سيالات نيوتني بين تغييرات تنش برشـي و گراديـان سرعت رابطه خطی وجود دارد و ضریب زاویه این خط ضریب لزجت است.
مایعات رقیق و گازها از این مورد هستند
سیالات غیرنیوتنی سیالاتی هستند که از قانون لزجت نیوتنی پیروی نمیکنند
بين تغييرات تنش برشـي و گراديـان سرعت رابطه غیرخطی وجود دارد
سیالات غیرنیوتنی مستقل از زمان
سیالات غیرنیوتنی وابسته به زمان

## Slide 4
سیالات غیرنیوتنی مستقل از زمان
در سيالا ت غيرنيوتني لزجت ظاهري در هر لحظةمعين به زمان بسـتگي نـدارد
از این نوع سيالات ميتوان سيالات پلاستيك، شبه پلاستيك و منبسط شونده را نام برد
پلاستيكها داراي تنش تسليم معين τ 0 ميباشند تـا بـه جريـان درآينـد
بر اساس رابطه زیر
كه در آن n, μ,τ0 مقادير ثابت هستند
اگر رابطه dV/dy و τ 0 رابطه خطی ثابت وجود داشته باشد، از نوع پلاستیک ایده ال است.
اگر n=1 باشد جسم را پلاستیک بینگهام گویند

## Slide 5
تنش برشي بحراني سيال است ومادامي كه تنش اعمالي از آن تجـاوز نكنـد، سيال به حركت در نخواهد آمد؛ مانند (خمير دندان، پارافين و لجن فاضلابها)
شبه پلاستيك
سيالي است كه با افزايش تنش برشي، مقاومت (لزجت ديناميكي ) μ آن كاهش مي يابد
اين دسته از سيالات قادر به تحمل هيچگونه تنش برشي نيستند و لزجت آنها بـا افزايش گراديان سـرعت، كـاهش مـييابـد؛ ماننـد خميـر كاغـذ، گـل، شـير سـيمان و محلولهاي كلوئيدي.

## Slide 6
سيال اتساعي يا منبسط شونده (dilatant )
سيالاتي منبسط شونده سيالاتي هستند كه بـا افـزايش تـنش برشـي، مقاومـت (لزجـت ديناميكي ) μ آن بيشتر ميشود و در اين قبيل سيالات لزجت با افزايش گراديان سرعت، افزايش مييابد
مانند تودة ماسه بسيار ريز يا سوسپانسيون ماسه و نشاسته
سيالات غيرنيوتني وابسته به زمان
از اين سيالات ميتوان به دو نوع سيال تيكسوتروپيك و ويسكوالاستيك اشاره كرد
سيالات تيكسوتروپيك يا ژلاتين
سيالي است كه با گذشت زمان رقيق شده ولزجت آن با افـزايش تـنش برشـي كـاهش مييابد. مانند: ژله ها، رنگها و جوهر چاپ
سيال ويسكوالاستيك
سيالي است كه در تنش برشي ثابت، با گذشت زمان غلـيظ مـيشـود هماننـد سـيالات غيرنيوتني عمل ميكنند و هنگامي كه تنش برشي ناگهان تغيير ميكند مانند پلاستيكهـا عمل ميكنند

## Slide 7
به طور كلي حالتهاي ذكر شده را ميتوان با معادله كلي زير بيان نمود

## Slide 8
حجم (volume)
حجم يك جسم عبارت است از فضايي كه آن جسـم اشـغال مـيكنـد
از آنجـايي كـه مولكولهاي سازنده جامدها و مايعات به همديگر چسبيده اند (cohesive )، حجم اشغال شـده، بـه ظـرف حـاوي آنهـا بسـتگي نـدارد
ولـي در مـورد گازهـا كـه مولكولهايشان cohesive نيستند چنين چيزي درست نيست و حجـم آنهـا برابـر فضـاي داخلي ظرف حاويشان ميباشد.
واحد حجم، متـر مكعـب اسـت ولـي چون در اغلب موارد اين واحد بسيار بزرگ است معمولاً بجـاي آن از واحـد ليتـر(l) استفاده ميكنند

## Slide 9
جرم مخصوص يا چگالي جرم يا دانسيته
نسبت جرم به حجم يك سيال را جرم مخصوص يا چگالي آن سيال گوينـد و آن را بـا ρ نشان ميدهند واز رابطه زير محاسبه ميشود
ρ=m/v
مقدار جرم مخصوص آب در فشار اسـتاندارد ودمـاي 4درجـه سـانتيگـراد در سيستم SI برابر با 1000 کیلوگرم بر متر مکعب یا 1/94 اسلاگ بر فوت مکعب است
جرم مخصوص نشاندهنده نزديكي مولكولهاي يك ماده به يكديگر ميباشد يـا بعبارتي شـاخص تـراكم آن محسـوب مـيشـود
چگـالي گازهـا ازمايعـات وجامدات كمتر است
جرم مخصوص مايعات وگازها با افزايش دما، كاهش مييابد.

## Slide 10
وزن مخصوص ياچگالي وزن (γ )
وزن واحد حجم سيال را وزن مخصوص گويند
γ =W/V=ρg
رابطه بين جرم مخصوص ووزن مخصوص بصورت γ = ρgمي باشد كه درآن g شتاب ثقل است
مقدار وزن مخصوص با تغيير محل، تغيير ميكند و بستگي بـه شـتاب ثقل دارد
در شرايط شتاب گرانش استاندارد مقدار وزن مخصوص آب درفشار 760ميلي متر جيوه ودماي 4درجه سانتيگراد در سيستم SI برابر با 9/81 کیلونیوتن بر متر مکعب یا 9810 نیوتن بر مترمکعب و در سیستم انگلیسی برابر با 62/4 پوند بر فوت مکعب است

## Slide 11
چگالي نسبي يا جرم حجمي نسبي (s یا SG)
نسبت جرم مخصوص يك جسم به جرم مخصـوص يـك سـيال مرجـع (مثـل آب)
چگالي نسبي نشان ميدهد يك جسم چقدر سبك تر يا سنگين تر از آب يا هـوا است
براي مايعات چگالي رانسبت به چگالي آب بيان ميكنند
بـراي گازهـا، چگـالي نسبت به چگالي هوا بيان ميشود
چگالي نسبي نسبت دو كميـت هـم واحـد اسـت، بنابراين خود بدون واحد خواهد بود
s=sg= ρ (thing)/ρ (water)=γ (thing)/γ (water)

## Slide 12
مثال
اگر 2/ 2kg روغن در يك ظرف استوانه اي مطـابق شـكل زيـر ريختـه شود تا نصف ارتفاع ظرف پرمي شود. مقدار جـرم مخصـوص روغـن برحسـب تن بر مترمکعب چقدر است. همچنين مقدار وزن مخصوص و چگالي روغن را نيز به دست آوريد.

## Slide 13
ابتدا مقدار حجم استوانه را كه محتوي روغن است به دست ميآوريم
سپس طبق روابط خواهيم داشت

## Slide 14
حجم مخصوص
عبارت است از حجم اشغال شده توسط واحد جرم سيال يا به عبارت ديگر عكس جرم مخصوص ميباشد
Vs =1/ρ
واحد حجم مخصوص در سيستم SI متر مكعب بر كيلوگرم است
معمولاً در مورد گازها بجاي جرم مخصوص از حجم مخصوص استفاده ميكنند

## Slide 15
فشار
فشـار عبـارت اسـت از نيـروي وارد بـر واحد سطح
واحد آن در سيستم SI برابر با نیوتن بر متر مربع یا پاسکال است
P=f/a
يعني اگر نيروي يك نيوتن بر سطحي برابر يك متر مربع وارد شود يك پاسـكال فشار اعمال ميشود
فشار را ميتوان به صورت ارتفاع ستون سيال h نيز بيان كرد
p = γh

## Slide 16
گاز كامل یا ایده ال
درآن نيروهاي جاذبة مولكولي قابل صـرف نظـر باشد
هرچه نيروي جاذبه ي ملكولي افزايش يابد، گاز به بخار نزديـك واز گـاز كامـل دور ميشود
فرق بين گاز كامل و سيال ايده آل اين است كه سيال ايده آل، سيال تـراكم ناپذير و بدون اصطكاك ميباشد در حالي كه گاز كامل هم داراي لزجت و هم قادر بـه ايجاد تنشهاي برشي است و تراكم پذير نيز هست.

## Slide 17
قابليت تراكم پذيري سيالات (مدول بالك يا ضريب كشساني حجمي)
ضريب تراكم پذيري، قابليت تراكم پذيري مايعات را در اثر فشـار بيـان مـيكنـد
تمـام سيالات در اثر اعمال فشار تغيير حجم ميدهند ومتراكم ميشوند.
با اين عمل انرژي در داخل سيال ذخيره شده و به محض برطرف شدن فشار به حالت اوليه بر ميگردد.
براي تشريح اين پديده سيالي با حجم Vرا در فشار Pدر نظر ميگيريم كه در اثر تغيير فشار dP حجمش به ميـزان dV تغييـر مـيكنـد
در ايـن صـورت، ضـريب تراكم پذيري مايع به صورت زير تعريف ميشود
β =-dV/V/dP
علت وجود علامت منفي در اين فرمول آن است كه تغييرات فشـار و حجـم در خلاف جهت يكديگرند

## Slide 18
عكس ضريب يادشده با حرف K نشان داده ميشود و به نـام ضريب الاستيسيته يا ضريب تراكم ناپذيري مايع يا مدول حجمي خوانده ميشود
واحد K همان واحـد فشـار اسـت و بعد ضريب الاستيسيته يا ضريب تراكم ناپذيري FL-2 ميباشد
مقدار بزرگ آن نشـان ميدهد كه سيال غيرقابل تراكم ميباشد
مايعات را در بيشتر موارد ميتوان تراكم ناپذير در نظر گرفت امـا درمـواردي كـه فشار بهطور ناگهاني و يا بشدت تغيير مينمايد (مانند ضربه قوچ) يا در مواردي كه دمـا تغيير ميكند تراكم پذيري آنها اهميت مي يابد
ضريب الاستيسيته يا ضـريب تـراكم ناپـذيري بسـتگي بـه رابطـة فشـار و جـرم مخصوص دارد
چون جرم مخصوص بستگي بـه تغييـرات درجـه حـرارت در زمـان تراكم دارد، بنابراين Kبستگي به درجه حرارت خواهد داشت

## Slide 19
مثال
يك مايع متراكم در يك سيلندر، در فشار 1mn/m2 دارای حجم 1000 سانتی مترمکعب و در فشار 2 mn/m2 دارای حجم 995 سانتی مترمکعب می باشد. مقدارمدول حجمي يا ضريب تراكم ناپذيري اين مايع چقدر است؟

## Slide 20
فشار بخار (Pv )
هنگامي كه مايعي در مجاورت هوا قرار ميگيرد، تعدادي از مولكولهـاي آن از محـيط مايع خارج شده و بشكل بخار در فضاي اطراف سطح آزاد مايع، پراكنده ميشوند
اگـر مايع در محيط بسته و محدودي واقع باشد به تدريج فشار بخار مايع اضافه مـيشـود و به حدي ميرسد كه فشار جزيي بخار مايع از تبخير بيشتر مايع جلوگيري خواهد كـرد
در چنين حالتي گفته ميشود كه فضا از بخار مايع اشباع شده و فشار جزيي بخار مـايع در اين حالت به نام فشار بخار اشباع خوانده ميشود.
به طور كلي اگر فشار مايعي برابر با فشار بخار آن شود مايع به جوش خواهد آمد و با بخار خود به حالت تعادل ميرسد
اگر فشار مايعي به مقدار بيشتر از فشار بخار آن برسد، مايع به راحتي تبخير ميشود
اگر فشار مايعي بـه مقـدار كمتـر از فشـار بخـار برسد، حبابهاي بخار در داخل آن تشكيل ميشود و پديده خلأزايي مشـاهده خواهـد شد

## Slide 21
كشش سطحي (Surface Tension )
در درون مايعات هرملكول توسط ملكولهاي ديگر واز طريـق جاذبـة ملكـولي جـذب ميشود و ملكولهاي موجود درسطح مايع، تحت اثرنيروي جاذبة بيشتر از پايين نسبت به بالا كه هواست قرار ميگيرند ودر نتيجه اين ملكولها به طرف پايين كشيده ميشوند كه به اين پديده كشش سطحي گفته ميشـود.
بـه عبـارت ديگركشـش سـطحي مقـدار نيرويي است كه در واحد طول در سـطح مـايع اثـر كـرده وملكولهـا را بـه درون مـايع ميكشدوبا (σسيگما) نشان داده ميشود
كشش سطحي را انرژي سطحي ملكولهاي مايع نيز مينامند كه در ايـن حالـت،كشش سطحي برابر باانرژي سطحي يا كار انجام شده به ازاي واحد سطح است
واحـد كشش سطحي در سيستم SI نيوتن بر متر و در سیستم انگلیسی پوند بر فوت است و ديمانسيون كشش سطحي FL-1 ميباشد

## Slide 22
کشش سطحی ناشی از نیروی جاذبه بین ملکولهای یکسان(پیوستگی(Cohesion)) و جاذبه بین ملکولهای غیریکسان (چسبندگی (Adhesion)) میباشد
مقدار نیروی لازم برای بیرون کشیدن یک میله فلزی به طول l از سطح آب برابر است با f=2 σL و برای یک حلقه نازک فلزی به شعاع r برابر است با F=4πr σ
آب بعد از جیوه بالاترین کشش سطحی را نسبت به سایر مایعات دارد.
در مرز مایع و گاز چون نیروهای پیوستگی بزرگتر از چسبندگی است کشش سطحی ایجاد میشود.
اگر جاذبه ملکولی بین ذرات مایع و ظرف بیشتر از جاذیه ملکولهای درون مایع باشد، ذرات مایع به ظرف چسبیده و آنرا خیس میکند (شیشه و آب) در حالت برعکس (شیشه و جیوه).

## Slide 23
اثرات كشش سطحي
محاسبه فشار نسبي داخلي در قطره، حباب و جت باريك مايع
كشش سطحي باعث ميشود كه فشار داخلي قطرات، حبابها و جتها ي باريك مايع از فشار محيط بيشتر باشد به عبارت ديگر، كشش سطحي باعث مـيشـود تـادر داخـل قطره، حباب وجتهاي مايع، فشار نسبي ايجاد شود
بنابراين اختلاف فشار داخل وخارج(فشار نسبي داخلي) يك قطره، حباب وجت باريك استوانه اي برابر است با:

## Slide 24
جت جيوه اي با مقطع دايره به قطر 0/1mmاز يـك سـوراخ خـارج ميشود اختلاف فشار داخل و خارج جت چقدر است ؟ ضريب كششي سطحي جيـوه در اين حالت 0/51 N/m است؟
فشار نسبي داخلي يك قطرة كوچك به شـعاع ،R چنـد برابـر فشـار نسبي داخلي يك حباب به شعاع ، R 2 با كشش سطحي يكسان است؟

## Slide 25
مویینگی
هرگاه یک لوله نازک مویین در سطح آزاد مایع فرو برده شود، به دلیل کشش سطحی و مقدار نسبی نیروهای چسبندگی و پیوستگی، مایع در لوله حرکت میکند.
اگر نیروی چسبندگی بین ملک.لهای مایع و لوله بیشتر از پیوستگی بین ملکولهای مایع باشد، مایع در لوله مویین بالا رفته و سطح مقعر تشکیل میدهد(صعود آب در لوله مویین شیشه ای)
اگر نیروی پیوستگی بیشتر باشد، مایع در لوله پایین رفته و تشکیل سطح محدب میدهد(جیوه در لوله مویین شیشه ای)

## Slide 26
ارتفاع مویینگی
تعادل مایع در لوله نتیجه تاثیر دو نیروی مخالف یکدیگر است. یکی مولفه قائم در امتداد جدار لوله به طرف بالا و دیگری نیروی وزن مایع به طرف پایین

## Slide 27
پس میتوان نوشت
∑ fy=0
و بنابراین

## Slide 28
نکاتی پیرامون مویینگی
با كاهش شعاع در لوله مويين ميزان صعود مويينگي افزايش مييابد
نيروي كشش سطحي و در نتيجه ارتفاع آب در لوله موئين، بستگي به جنس مايع و زاويه تماس آن با لوله و شعاع لوله دارد
هرگاه زاوية تماس(θ) بزرگتر از 90 باشد مايع سطح جامـد را تـر نمـيكنـد،براي مثال ميتوان از تماس آب با موم نام برد
هرگاه زاوية تماس(θ) كوچكتر از 90 باشد مايع سطح جامد را تر ميكند، براي مثال ميتوان از تماس آب با صابون نام برد
زاوية تماس آب با يـك سـطح خيلـي تميـز وصـاف راميتوان صفر در نظر گرفت

## Slide 29
ميزان صعود بين دو صفحه موازي كه با فاصله dاز هم قرار گرفته اند
ميزان صعود بين دو لوله هم محور به شعاع های r1 و r2

## Slide 30
میزان صعود مویینگی بین دو صفحه با فاصله d از هم، نصف صعود در لوله ای به قطر d است

## Slide 31
مثال:
میزان صعود آب در لوله مویین در سطح مشترک (آب-هوا-شیشه) برای زاویه θ =0 به دست آورید. شعاع لوله مویین 1 میلیمتر و کشش سطحی 0/0728 نیوتن بر متر است.

## Slide 32
کاویتاسیون(cavitation)
هنگامی که در نقاطی از مایع فشار به قدری کاهش یابد که مساوی یا کمتر از فشار بخار میگردد، کاویتاسیون یا خلاءزایی پدید می آید و باعث میشود که مایع سریعا تبخیر گردد(جوش بیاید) و حبابهای کوچک تشکیل گردد.
این حبابها حرکت کرده و به نقاطی میرسند که در آن فشار بیشتر نسبت به بخار وجود دارد و در آنجا به صورت ناگهانی میترکند.
اگر کاویتاسیون در نزدیک سطح صورت گیرد، نیروی فشار ایجاد شده از برخورد این فشار با سطح جسم سخت، باعث خسارت به سطح خواهد شد. مانند کاویتاسیون در پمپها، توربین ها و پروانه ها

## Slide 33
اصل عدم لغزش و عدم پرش دما
هرگاه مایعی بر روی یک سطح جامد جاری باشد، خواهان تعادل در سطح جامد است. بنابراین یک مایع در تماس با کف کانال یا جدار لوله، سرعت و درجه حرارت آن را به خود میگیرد.

## Slide 34
نكات
اصل عدم لغزش در مورد سيال ايدهآل معتبر نيست زيـرا سـرعت سـيال در تمـاس بـا جسم جامد نظير جدار لوله يا كف كانال صفر نيست
اصل عدم لغزش در مورد گازهـا معتبـر نيسـت زيـرا ميـانگين فاصـلة برخـورد مولكولها با هم زياد است
در اين حالت يك سرعت معين لغزش براي گاز نسـبت بـه جسم جامد (جدار لوله) وجود خواهد داشت
در يك محيط متخلخل كه در آن سيال ميتواند نفوذ كند، شرط عدم لغزش براي مولفه قائم سرعت معتبر نيست
بنابراين در يك محيط متخلخل نظير بستر رودخانه هـا سرعت مماسی برابر با صفر و سرعت قائم غیر صفراست